## Slide 1
Vorschlag SAT-Ablauf ganzjährig
inkl. zeitlicher Aufteilung und Sperrung von Systemtrassen
DB Netz AG | 11.01.2018

## Slide 2: Inhalt
Ablauf SAT ganzjährig
Rechenbeispiel SAT ganzjährig
Abschätzung Rechenaufwand zur Bestimmung zeitlicher Konflikte
Anpassung SAT-Kodierung
Anpassung Fahrlagen-Kodierung (EncodeRequest)

## Slide 3
Fahrlagen, Systemtrassen und Schneideregeln laden
Partitionierung der Fahrlagen
Kürzeste Wegesuche je Fahrlagenvariante (für alle Partitionen)
Aufnahme der Partition mit der besten Qualitätskennzahl je Fahrlage
Entscheidungsproblem lösen
SAT-Gesamtsystem lösbar?
Makrokonflikt finden (HLMUS)
Mikrokonflikt finden (HLMUS)
Prüfung aller Fahrlagenvarianten der Fahrlagen im Makrokonflikt auf Konfliktzeitpunkt (Konfliktzeitpunktbestimmung)
Konfliktauflösung zwischen Fahrlagen-varianten durch zeitliche Aufteilung Systemtrasse möglich?
Systemtrassen und Halteplätze zum konfliktären Zeitpunkt sperren
Wegesuche erneut durchführen
Neue Wege gefunden?
Zeitliches Aufteilen der konfliktären Systemtrassen auf konfliktäre Fahrlagenvarianten
Aktualisieren der nutzbaren Systemtrassen für alle Fahrlagenvarianten
Max-SAT
Lösung ausgeben
nein
ja
ja
SAT-Konflikte auflösbar?
weitere Konflikte suchen
Lösungsraum vergrößern
nein
nein
ja
nein
ja

## Slide 4: Inhalt
Ablauf SAT ganzjährig
Abschätzung Rechenaufwand zur Bestimmung zeitlicher Konflikte
Anpassung SAT-Kodierung
Anpassung Fahrlagen-Kodierung (EncodeRequest)
Rechenbeispiel SAT ganzjährig

## Slide 5: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (1/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Fahrlagen, Systemtrassen und Schneideregeln laden
Fahrlagen | Verkehrstages-schlüssel | von | nach
r1 | (0,1,1,0,1,1,1) | Q | S
r2 | (0,1,1,1,0,0,0) | Q | S
r3 | (1,0,0,1,1,1,0) | Z (über Q) | S
Quelle (Q)
Senke (S)
(1,1,1,1,1,1,1)
Schneideregel | Bit-Schlüssel | Beschreibung
Nr. 1 | (1,1,1,0,0,0,0) / (0,0,0,1,1,1,1) | Zwischen Tag 3 und 4

## Slide 6: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (2/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Partitionierung der Fahrlagen
bestehen aus:
bestehend aus:
Fahrlage r1
bestehend aus:
bestehend aus:
kein Schnitt (ursprüngliche Fahrlage)
Nach Ausführung Schnitt Nr. 1
Notation:
Partitionierung g der Fahrlage r
Fahrlagenvariante n der Fahrlage r
Fahrlage r2
bestehend aus:
bestehend aus:
Fahrlage r3

## Slide 7: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (3/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Kürzeste Wegesuche je Fahrlagenvariante (für alle Partitionen)
Notation:
Partitionierung l der Fahrlage r
Fahrlagenvariante n der Fahrlage r
  Wähle je Fahrlage die Partition mit der besten Qualitätskennzahl, für die ein Weg gefunden wird (d.h. für alle Fahrlagenvarianten dieser Partition muss ein Weg gefunden werden)
  MSMS-Wegesuche inkl. V/N mit Bit-Schlüssel der Fahrlagenvariante
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1} | {s1}
 |  |  |  | {s1} | {}
 |  |  |  | {s1} | {}
r2 |  |  |  | {s1} | {s1}
 |  |  |  | {s1} | {}
 |  |  |  | {s1} | {}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s2} | {}
 |  |  |  | {s2} | {}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1} | {s1}
 |  |  |  | {s1} | {}
 |  |  |  | {s1} | {}
r2 |  |  |  | {s1} | {s1}
 |  |  |  | {s1} | {}
 |  |  |  | {s1} | {}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s2} | {}
 |  |  |  | {s2} | {}
Quelle
(Q)
Senke (S)
SAT lösen
SAT-Problem nicht lösbar

## Slide 8: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (4/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Makrokonflikt bestimmen (HLMUS)
  Bit-Schlüssel sind im HLMUS nicht bekannt
  Bestimmung, welche Fahrlagen r (nicht Fahrlagenvarianten) im Konflikt stehen
  Fahrlagen r1 und r2 stehen im Konflikt
Mikrokonflikt finden (HLMUS)
  Bestimmung, welche Systemtrassen und Halteplätze im Konflikt stehen
Quelle (Q)
Senke (S)
(1,1,1,1,1,1,1)
  Systemtrasse s1 ist Engpass
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1} | {s1}
r2 |  |  |  | {s1} | {s1}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1} | {s1}
r2 |  |  |  | {s1} | {s1}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}

## Slide 9: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (5/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Prüfung aller Fahrlagenvarianten der Fahrlagen im Makrokonflikt auf Konfliktzeitpunkt
  Paarweiser Vergleich aller Fahrlagenvarianten der Fahrlagen im Makrokonflikt, die zu dem Zeitpunkt die betroffene Systemtrasse/ Systemtrassen in der Menge der nutzbaren Systemtrassen enthalten
  Untersuche Systemtrasse s1 (einziger Engpass)
()
()
AND
()
()
()
()
Konfliktauflösung zwischen Fahrlagen-varianten durch zeitliche Aufteilung Systemtrasse möglich?
nein
Systemtrassen und Halteplätze zum konfliktären Zeitpunkt sperren
  Nein, die Tage 2,3 auf s1 sind Engpass
  sperre für s1
()
*r3 nicht im Makrokonflikt
AND

## Slide 10: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (6/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Wegesuche erneut durchführen
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s2} | {s1}
 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s1} | {s1}
r2 |  |  |  | {s2} | {s1,s2}
 |  |  |  | {s2} | {}
 |  |  |  | {s1} | {}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s2} | {}
 |  |  |  | {s2} | {}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s2} | {s1}
 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s1} | {s1}
r2 |  |  |  | {s2} | {s1,s2}
 |  |  |  | {s2} | {}
 |  |  |  | {s1} | {}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s2} | {}
 |  |  |  | {s2} | {}
Quelle
(Q)
Senke (S)
*
**
* für Anfrage r1 lohnt sich der Schnitt nach Qualitätskennzahl
** für Anfrage r2 lohnt sich der Schnitt nach Qualitätskennzahl nicht
SAT lösen
  SAT nicht lösbar
Neue Wege gefunden?
ja

## Slide 11: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (7/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Makrokonflikt bestimmen (HLMUS)
  Fahrlagen r1 und r2 und r3 stehen im Konflikt
Mikrokonflikt finden (HLMUS)
Quelle (Q)
Senke (S)
(1,1,1,1,1,1,1)
  Systemtrassen s1 und s2 stehen im Konflikt (kleinstmögliche Konfliktmenge)  TBD: Aufteilung beider Systemtrassen oder nur von jeweils einer Systemtrasse? (Im Folgenden zunächst nur s2 aufgeteilt)
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s2} | {s1}
 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s1} | {s1}
r2 |  |  |  | {s2} | {s1,s2}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | gefunden (Wege-suche) | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s2} | {s1}
 |  |  |  | {s2} | {s2}
 |  |  |  | {s1} | {s1}
r2 |  |  |  | {s2} | {s1,s2}
r3 |  |  |  | {s2} | {s2}
?

## Slide 12: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (8/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Prüfung aller Fahrlagenvarianten der Fahrlagen im Makrokonflikt auf Konfliktzeitpunkt
  Paarweiser Vergleich aller Fahrlagenvarianten der Fahrlagen im Makrokonflikt, die zu dem Zeitpunkt die betroffene Systemtrasse/ Systemtrassen in der Menge der nutzbaren Systemtrassen enthalten
  Untersuche Systemtrasse s2 : da s2 jeden Tag verfügbar ist, ist die Verknüpfung zwischen dem Verkehrstagesschlüssel der Systemtrasse und dem der Anfrage nicht nötig
()
()
()
()
()
*s2 nicht in den benutzbaren Systemtrassen
r1
r2
r3
()
AND
()
Konfliktauflösung zwischen Fahrlagen-varianten durch zeitliche Aufteilung Systemtrasse möglich?
ja
Zeitliches Aufteilen der konfliktären Systemtrassen auf konfliktäre Fahrlagenvarianten
()
()
()
()
NOT
NOT
()
()
()
()
AND
  Paarweiser Vergleich der Fahrlagenvarianten und deren negierten Fahrlagenvarianten, für die eine mögliche zeitliche Aufteilung gefunden wurde, führt zur aufgeteilten konfliktären Systemtrasse
*
()
Bei 20 in Konflikt stehenden Fahrlagen und 25 Fahrlagenvarianten pro Fahrlage, ergeben sich ca. 120.000 paarweise Verknüpfungen / Prüfungen (vgl. Folie 19)

## Slide 13: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (9/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Aktualisieren der nutzbaren Systemtrassen für alle Fahrlagenvarianten
SAT lösen
  Ersetze in den nutzbaren Systemtrassen aller Fahrlagenvarianten die Betroffene durch die neu ermittelte Aufteilung
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1}
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {s1}
r2 |  |  |  | {s1, , }
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
r3 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1}
 |  |  |  | {s1}
r2 |  |  |  | 
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
r3 |  |  |  | 
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
Quelle
(Q)
Senke (S)
  SAT nicht lösbar
()
()

## Slide 14: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (10/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Makrokonflikt bestimmen (HLMUS)
  Fahrlagen r1 und r2 und r3 stehen im Konflikt
Mikrokonflikt finden (HLMUS)
Quelle (Q)
Senke (S)
  Systemtrassen s1 & & stehen im Konflikt (wird oder aus Konfliktmenge genommen, ist Konflikt lösbar)  TBD: Aufteilung aller Systemtrassen oder nur von jeweils einer Systemtrasse? (Im Folgenden zunächst nur s1 aufgeteilt)
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1}
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {s1}
r2 |  |  |  | {s1, , }
r3 |  |  |  | {}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {s1}
 |  |  |  | {s1}
r2 |  |  |  | 
r3 |  |  |  | 
()
()
?

## Slide 15: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (11/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Prüfung aller Fahrlagenvarianten der Fahrlagen im Makrokonflikt auf Konfliktzeitpunkt
  Untersuche Systemtrasse s1 : da s1 jeden Tag verfügbar ist, ist die Verknüpfung zwischen dem Verkehrstagesschlüssel der Systemtrasse und dem der Anfrage nicht nötig
()
()
()
()
()
*s1 nicht in den benutzbaren Systemtrassen
r1
r2
r3
AND
()
Konfliktauflösung zwischen Fahrlagen-varianten durch zeitliche Aufteilung Systemtrasse möglich?
ja
Zeitliches Aufteilen der konfliktären Systemtrassen auf konfliktäre Fahrlagenvarianten
()
()
()
()
NOT
NOT
()
()
()
()
AND
()
*

## Slide 16: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (12/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Aktualisieren der nutzbaren Systemtrassen für alle Fahrlagenvarianten
SAT lösen
  Ersetze in den nutzbaren Systemtrassen aller Fahrlagenvarianten die Betroffene durch die neu ermittelte Aufteilung
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | {, }
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
r2 |  |  |  | {, , }
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
r3 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
Fahrlage | Partition | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT)
r1 |  |  |  | 
r2 |  |  |  | 
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
r3 |  |  |  | 
 |  |  |  | {}
 |  |  |  | {}
Quelle
(Q)
Senke (S)
()
()
  SAT lösbar
()
()

## Slide 17: Ablauf SAT-Modell in der ganzjährigen Belegung (13/13)
Allgemeiner Ablauf
Beispiel
Lösung ausgeben
Quelle (Q)
Senke (S)
()
()
()
()
Fahrlage | ausgewählte Partition (Lösung) | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT) | Weg (Lösung)
r1 |  |  |  | {, } | -
r1 |  |  |  | {} | 
 |  |  |  | {} | 
r2 |  |  |  | {, , } | 
r3 |  |  |  | {} | 
Fahrlage | ausgewählte Partition (Lösung) | Fahrlagen-variante | Verkehrstages-schlüssel | nutzbar (SAT) | Weg (Lösung)
r1 |  |  |  |  | -
r1 |  |  |  |  | 
r2 |  |  |  |  | 
r3 |  |  |  |  | 

## Slide 18: Inhalt
Ablauf SAT ganzjährig
Rechenbeispiel SAT ganzjährig
Anpassung SAT-Kodierung
Anpassung Fahrlagen-Kodierung (EncodeRequest)
Abschätzung Rechenaufwand zur Bestimmung zeitlicher Konflikte

## Slide 19: Anzahl zu prüfende paarweise Verknüpfungen von Fahrlagenvarianten zur Konfliktzeitpunktbestimmung
4 | 625 | 2500
180 | 28125 | 112500
760 | 118750 | 475000
4900 | 765625 | 3062500
Fahrlagenvarianten pro Anfrage* | 2 | 25 | 50
Anzahl Anfragen im Konflikt
2
10
20
50
  *relevant sind nur die Fahrlagenvarianten, die in der betrachteten Iteration die betroffene Systemtrasse/Systemtrassen in der Menge der nutzbaren Systemtrassen enthalten
Bei der ganzjährigen Betrachtung könnten auch mehr Anfragen als im eintägigen Fall (max. 50 Anfragen) im Konflikt stehen, da alle Fahrlagen des Jahres simultan betrachtet und zeitliche Konflikte erst durch das Modell aufgelöst werden

## Slide 20: Inhalt
Ablauf SAT ganzjährig
Rechenbeispiel SAT ganzjährig
Abschätzung Rechenaufwand zur Bestimmung zeitlicher Konflikte
Anpassung Fahrlagen-Kodierung (EncodeRequest)
Anpassung SAT-Kodierung

## Slide 21: In der Kodierung sind die Fahrlagen r durch Fahrlagenvarianten x zu ersetzen…
  Eine Systemtrasse ist aktiv (sj = 1), wenn eine Fahrlagenvariante diese Trassen j benutzt ():
  Jede Systemtrasse darf von maximal einer Fahrlagenvariante belegt werden, wenn sie in der zugehörigen Menge Si enthalten ist, so dass
  Eine Fahrlagenvariante ist aktiv (), wenn alle Teilformeln der Kodierung der Fahrlagenvariante aktiv sind
  Jede Verknüpfungsvariable vj,k für jede mögliche Nachfolgersystemtrasse der Systemtrasse , ist dann aktiv wenn beide j und k aktiv sind für Fahrlagenvariante , so dass
  Die Pfade dürfen keine Konflikte beinhalten. Um zu gewährleisten, dass alle Ausschlüsse (Konflikte) aus E eingehalten werden, wird folgende Teilformel hinzugefügt
  Für den Ausschluss, dass sich mehrere Züge gleichzeitig in einem Gleis befinden, müssen die Haltegleiskapazitäten eingehalten werden. Das bedeutet, dass je zwei paarweise verknüpfte Trassen nicht gleichzeitig aktiv sein können.
Anpassung der encodeRequest-Kodierung nach Systemtrassenaufteilung auf Folien 24ff

## Slide 22: … und um zusätzliche Nebenbedingungen zu erweitern
  Wenn eine Fahrlage aktiv ist (), muss mindestens eine zugehörige Partition aktiv sein ()
  Wenn eine Partition aktiv ist (), müssen alle zugehörigen Fahrlagenvarianten aktiv sein ()

## Slide 23: Inhalt
Ablauf SAT ganzjährig
Rechenbeispiel SAT ganzjährig
Abschätzung Rechenaufwand zur Bestimmung zeitlicher Konflikte
Anpassung SAT-Kodierung
Anpassung Fahrlagen-Kodierung (EncodeRequest)

## Slide 24: Kodierung Fahrlagen SAT-ganzjährig (1/4) Rechenbeispiel
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
Q
S
s1 (1,1,1,1)
s2 (1,1,1,1)
s3 (1,1,1,1)
s4 (1,1,1,1)
s5 (1,1,1,1)
K1
K2
K3
(1,1,0,0)
(0,0,1,1)
(1,0,0,0)
(0,1,1,1)
Genau eine Quelle
Genau eine Senke
Maximal eine eingehende / ausgehende Kante
Nachfolgerbeziehungen
4 Fahrlagenvarianten (FLV):
FLV 1:
FLV 2:
FLV 3:
FLV 4:

## Slide 25: Kodierung Fahrlagen SAT-ganzjährig (2/4) Rechenbeispiel
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
Q
S
s1 (1,1,1,1)
s2 (1,1,1,1)
(1,1,0,0)
s4 (1,1,1,1)
s5 (1,1,1,1)
K1
K2
K3
Genau eine Quelle
Genau eine Senke
Maximal eine eingehende / ausgehende Kante (oder mehrere Kanten beim Zusammenhalten von Systemtrassen)
Nachfolgerbeziehungen
(0,0,1,1)
( )
Könnte auch entfallen
(1,1,0,0)
(0,0,1,1)
(1,0,0,0)
(0,1,1,1)
4 Fahrlagenvarianten (FLV):

## Slide 26: Kodierung Fahrlagen SAT-ganzjährig (3/4) Rechenbeispiel
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
Genau eine Quelle
Genau eine Senke
Maximal eine eingehende / ausgehende Kante (oder mehrere Kanten beim Zusammenhalten von Systemtrassen)
Nachfolgerbeziehungen
Q
S
s2 (1,1,1,1)
(1,1,0,0)
s4 (1,1,1,1)
s5 (1,1,1,1)
K1
K2
K3
(0,0,1,1)
(1,0,0,0)
(0,1,1,1)
( )
Könnte auch entfallen
(1,1,0,0)
(0,0,1,1)
(1,0,0,0)
(0,1,1,1)
4 Fahrlagenvarianten (FLV):

## Slide 27: Kodierung Fahrlagen SAT-ganzjährig (4/4) Rechenbeispiel
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
Quelle | Senke | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3 | Knoten 1 | Knoten 2 | Knoten 3
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
 |  | Keine zusätzliche Klausel |  |  |  |  | 
Genau eine Quelle
Genau eine Senke
Maximal eine eingehende / ausgehende Kante (oder mehrere Kanten beim Zusammenhalten von Systemtrassen)
Nachfolgerbeziehungen
Q
S
s2 (1,1,1,1)
(1,1,0,0)
s4 (1,1,1,1)
s5 (1,1,1,1)
K1
K2
K3
(0,0,0,1)
(1,0,0,0)
(0,1,1,1)
(0,0,1,0)
( )
Könnte auch entfallen
( )
( )
(1,1,0,0)
(0,0,1,1)
(1,0,0,0)
(0,1,1,1)
4 Fahrlagenvarianten (FLV):

## Slide 28: Kodierung Fahrlagen SAT-ganzjährig Abgeleitete Regeln
  Liegt die Fahrlagenvariante vollständig innerhalb einer der beiden geschnittenen Systemtrassen s‘ oder s‘‘, so ist s durch s‘ oder s‘‘ zu ersetzen
  Läuft die Fahrlagenvariante über den Schnitt hinaus (d.h. es wird sowohl s‘ als auch s‘‘ benötigt), so ist
      s durch s‘ zu ersetzen
      und je Ersetzung eine zusätzliche (zu s‘ analoge) Nebenbedingung für s‘‘ einzufügen